|  | FICHA DE EMERGÊNCIA Nome Apropriado para Embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (IODO) Nome Comercial IODO | Número da ONU: 3077 Número de risco: 90 Classe ou subclasse de risco: 9 Descrição da Classe ou Subclasse de risco: : SUBST. PERIGOSAS DIVERSAS Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Sólido, preto a violeta e odor pungente.

Incompatível com os seguintes materiais ou substâncias: Compostos de amônio, amônia, magnésio, zinco, alumínio, agentes redutores fortes e em contato com combustíveis.

EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência: Óculos de segurança, usar vestuário de proteção impermeável, luvas de PVC e equipamento de proteção respiratória com filtro contra poeiras. “O EPI do motorista está especificado na NBR 9735”.

_____________________________________________________________________________________________________

RISCO

Fogo: Produto oxidante. Pode intensificar um incêndio.

Saúde: Pode causar queimaduras severas nos olhos, pele, no trato gastrointestinal e respiratório. Pode causar danos na tireoide através da exposição crônica. Pode produzir vapores corrosivos.

Meio ambiente: Muito tóxico para a vida aquática com efeitos prolongados.

_____________________________________________________________________________________________________

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	- Use equipamentos de proteção individual – EPI’s.

- Inalação e contato com a pele devem ser evitados.

- Remova o produto utilizando sistemas a vácuo ou outro método que não gere poeira.

- Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para o local seguro.

- Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos.

Fogo: 	- Utilize pó químico, CO2 e neblina de água. Não utilize água na forma de jato.

Poluição: 	- Impedir a entrada do produto em mananciais e cursos de água e esgoto, porões ou áreas confinadas.

- Em caso de contaminação das águas avisar as autoridades competentes.

Envolvimento de Pessoas:

- OLHOS: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure atenção médica imediatamente.

- PELE: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure atenção médica.

- INGESTÂO: Lave a boca da vitima com água. Forneça água em abundância para a vitima beber, caso a mesma esteja consciente. Procure atenção médica.

- INALAÇÂO: Remova a vitima para local arejado e mantenha- a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vitima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica.

Informações ao médico: 	Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Se necessário, usar como antídotos: Administrar Dexametasona. Monitorar se houver o risco de edema pulmonar.

Observações: 	As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: