FICHA DE EMERGÊNCIA

|  | Nome apropriado para embarque: PERSULFATO DE AMÔNIO PERSULFATO DE AMÔNIO | Número de Risco: 50 Número da ONU: 1444 Classe ou subclasse de Risco: 5.1 Descrição da classe ou subclasse de risco: SUBSTÂNCIA OXIDANTE Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Cristais brancos ou pó granular. Odor: inodoro. Totalmente incompatível com produtos de classe 3 e 8. Incompatível com 4.1 com as seguintes n° ONU 3221, 3222, 3231 e 3232; com os produtos de classe 5.2 n° ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112; com produtos de classe 6.1 do grupo de embalagem I. Apenas para os produtos da classe 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50<1000ppm.

Uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência: Luva e capacete de boa resistência de material adequado aos produtos transportados, máscara panorâmica com filtro GA combinado.

“ O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735”

RISCOS

Fogo: 	Pode inflamar outros materiais combustíveis (madeira, papel, óleo, etc...)a reação com os combustíveis pode ser violenta.

Saúde: 	Irritante da pele mucosa, evitar contato com os olhos e inalação do pó.

Meio Ambiente: 	Polui os rios e toda sua fauna. O escoamento para redes de esgoto pode criar riscos de fogo ou explosão e contaminação de águas.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Não tocar no produto derramado; estancar o vazamento se isso puder ser feito sem riscos. Afastar os curiosos e sinalizar perigo para o trânsito, avisar autoridades de trânsito, usar equipamentos de proteção para penetrar na área, jamais colocar o produto junto com outro sem instrução especifica.

Fogo: 	Incêndios De Pequenas Proporções: Pó Quimico, Halon, Neblina De Água.

Incêndios De Pequenas Proporções: Neblina de Água. Resfriar inteiramente com água os recipientes.

Poluição: 	Evitar que o produto siga para os cursos d’água. As águas residuais de controle de fogo e as águas para diluição podem causar poluição. Avisar as autoridades locais.

Envolvimento de Pessoas:	Remover a vitima para ar fresco e solicitar assistencia médica de emergência. Remover e isolar as roupas e sapatos contaminados. Em caso de contato com o produto, lavar imediatamente a pele ou os olhos com água corrente durante pelo menos 115 minutos.

Informações ao médico:	Manter a vitima em observação. Produto irritante para a pele e mucosas, pode provocar sintomas respiratorios. Tratamento sintomatico.

observações: as instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: