|  | FICHA DE EMERGÊNCIA Nome Apropriado para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O EMIO AMBIENTE, LIQUIDA N.E 3 (PIRITIONATO DE ZINCO) | Número da ONU: 3082 Número de risco: 90 Classe ou subclasse de risco: 9 Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Diversos Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

S.O.S COTEC: DDG 0800 7071 767

DDG 0800 0111 767

Aspecto: Dispersão aquosa branco Incompatível apenas para os produtos da subclasse 4.1 com os seguintes números da ONU: 3221,3222,3231 e 3232. Incompatível apenas para os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101,3102,3111 e 3112.

___________________________________________________________________________________

EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência: Em caso de emergência ou contato com altas concentrações do produto utilizar mascara autônoma ou ar mandado. Recomenda-se mascara com filtro para vapores orgânicos em caso de exposição a vapores/aerosois. Luvas de borracha ou PVC. Óculos de segurança com proteção lateral ou ampla visão. Avental de PVC. Recomendamos a adoção de botas/sapatos de segurança.

“O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735”

RISCO

Fogo: Usar espuma resistente a álcool, água nebulizada, CO2 ou pó químico seco.

Saúde: Causa irritação na pele, olhos, garganta e mucosas. Perigoso se ingerido.

Meio Ambiente: Tóxico para organismos aquáticos.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Estancar se possível. Conter o produto derramado com diques de terra ou areia. Eliminar fontes de ignição ou calor. Transferir para recipiente adequado. Recolher restos com terra ou areia. Lavar o local com água que deve ser recolhida para descarte.

Fogo: 	Utilizar espuma resistente a álcool, água nebulizada, CO2 ou pó químico seco.

Poluição: 	Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a vegetação.

Envolvimento de Pessoas:

Inalação: Procurar auxilio medico imediato. Remover a vitima para local arejado. Em caso de dificuldade respiratória, fornecer oxigênio. Em caso de parada respiratória, providenciar respiração artificial.

Nos acidentes por ingestão: Procurar auxili médico imediato. Vômito só deverá ser induzido sob orientação médica. Se ocorrer, manter a cabeça mais baixa que o tronco para evitar a aspiração do produto para os pulmões.

Olhos: Lave imediatamente com água corrente, no mínimo, por 15 minutos, levantando as pálpebras para garantir a máxima remoção do produto. Preferencialmente sob um chuveiro. Procurar auxilio médico.

Pele: Remova rapidamente as roupas e calçados contaminados e lave as partes afetadas com água corrente, no mínimo por 15 minutos. Preferencialmente sob um chuveiro. Procurar auxilio médico.

Encaminhe ao médico em quaisquer das situações.

Informações ao médico: 	Não é conhecido antídoto especifico. Direcionar tratamento de acordo com os sintomas e as condições clinicas do paciente.

Observações: 	As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: