FICHA DE EMERGÊNCIA

|  | Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. (QUATERNÁRIO DE AMÔNIO) | Número de Risco: 30 Número da ONU: 1993 Classe ou subclasse de Risco: 3 Descrição da classe ou subclasse de risco: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Líquido incolor a amarelado a 25°C com odor característico. Incompatível com produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50<1000ppm. Incompatível para produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I. Incompatível com substâncias oxidantes. Incompatível apenas para produtos da subclasse 4.1 com os seguintes números ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232. Incompatível apenas para os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes números ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112. Incompatível apenas com bases e ácidos fortes.

Uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência: Luvas de proteção nitrílica. Óculos de proteção contra respingos e vestuários protetor adequado. Equipamento de proteção respiratória com filtro químico para vapores orgânicos.

“ O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735”

RISCOS

Fogo: 		Inflamável.  Mantenha longe de calor/faíscas/chamas abertas/superfícies quentes. Não fume. O fogo pode produzir gases irritantes e tóxicos. Recipientes podem explodir quando aquecidos. Vapores podem formar misturas explosivas em contato com o ar. Risco de explosão em ambientes fechados. Em combustão forma gases irritantes e tóxicos como monóxidos de carbono e dióxido de carbono.

Ponto de fulgor: 30°C

Saúde: 	Pode causar irritação nos olhos, pele, nariz e garganta. Dor e vermelhidão nos olhos. Náusea, vômito, diarreia e dor abdominal. Sonolência, lassidão e dores de cabeça.

Meio Ambiente: 	Não classificado como perigoso para o meio ambiente. Apresenta baixo risco potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. Espera-se fácil degradação e miscível em água. Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Isole e ventile a área. Remova todas as fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas de proteção adequadas. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Absorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material absorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.

Fogo: 	Meios de extinção apropriados: pó quimico, espuma resistente ao alcool, nevoa d’água ou dioxido de carbono.

Meios não apropriados: jatos d’água diretamente. Resfrie recipientes fechados com agua pulverizada.

Poluição: 	A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição e deve ser contida. A disposição final deste produto deverá ser acompanhada por especialista, de acordo com a legislação e regulamentações ambientais vigentes.

Envolvimento de Pessoas:	Solicite atenção médica de emergência. Inalação: remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso. Contato com a pele: lave com água e sabão. Remova as roupa impregnadas com o produto. Contato com o olhos: lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Ingestão: lave a boca da vitima com água em abundancia.

Informações ao médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a vitima em repouso e aquecida. O tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de suporte com correção dos disturbios hidroeletroliticos e metabolicos.

observações: as instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: