FICHA DE EMERGÊNCIA

|  | NOME COMERCIAL TRIETANOLAMINA 99% Nome apropriado para embarque: Substância que apresenta risco para o meio ambiente liquidas, N.E | Número de Risco: 90 Número da ONU: 3082 Classe de risco: 9 Descrição da Classe ou subclasse de risco: Subs. E Artigos perigosos diversos Grupo de Embalagem: IIl |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Liquido poluente marinho, viscoso incolor com odor fraco e amoniacal. Incompatibilidade Química: com os números da subclasse 4.1 ONU: 3221, 3222, 3232 e subclasse 5.2 ONU: 3101, 3102, 3111, 3112.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Óculos de proteção, luvas, avental e botas. Equipamentos de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: O produto não é inflamável, porém deve-se evitar o contato com chamas de calor. Pode queimar, mas não se inflama de imediato. O recipiente pode explodir quando aquecido. Devem ser transportados em tanques serpentinados.

Saúde: Ingestão: Ingestão causa irritação, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Na ingestão de grandes quantidades pode causar narcose e dificuldade de respiração. No vômito o principal risco é a aspiração para as vias aéreas. Inalação: Quando inalados os vapores provocam irritação do trato respiratório, tosse e diapinéia. Pele: O contato com a pele causa ressecamento e irritação da pele. Olhos: Pode provocar  irritação da conjuntiva.

Meio ambiente: A fumaça gerada durante incêndios pode conter o produto original e outros produtos tóxicos ou irritantes. Solubilidade em água: Soluvel. O vapor de produto é mais pesado que o ar.

EM CASO DE ACIDENTE

________________________________________________________________________________________

Vazamento: 	Evitar aglomeração no local do acidente. Não provocar faíscas ou chamas, não acionar motores, não mexer em circuitos elétricos, não fumar na área de risco. Estancar o vazamento, se possível, com proteção respiratória, óculos de segurança, roupas e luvas de PVC que devem existir na cabine do veiculo. Confinar o vazamento ao máximo. Cobrir as poças do produto derramado com carbonato de cálcio ou cal hidratado. Avisar imediatamente as autoridades policiais.

Fogo: 	Meios de extinção apropriados: Espuma para solventes polares, dióxido de carbono ou pó químico seco.

Meios de extinção não apropriados: Jato sólido de água ou espuma. Perigos específicos: Não dirigir um jato sólido de água ou espuma em poças do material aquecido e em combustão. Isso pode causar projeção aumentando a intensidade do fogo. Instrução para conter o fogo: Manter as pessoas afastadas. Isolar a área e proibir entradas desnecessárias. Ficar contra o vento. Manter-se afastado de áreas baixas quando pode ocorrer o acumulo de gases.

Poluição:	Contenha o liquido vazado e o liquido utilizado no combate a incêndio para evitar a contaminação do solo, fontes de água ou subsolo. Material pode ser prejudicial a fauna aquática. Avisar a Defesa Civil – fone 199 ligação gratuita.

Envolvimento de pessoas: 	Em qualquer situação procurar assistência médica imediatamente. Inalação: Remover a vitima para o ar fresco. Dar oxigênio se necessário sob orientação médica. Contato com a pele: Remover o vestuário contaminado e lavar o local atingido com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com água corrente e continuamente por 15 minutos. Ingestão: Se a vitima estiver consciente, dar dois copos d’água e induzir o vômito.

Informações ao médico:	Não há antidoto especifico. O tratamento de superexposição deve ser direcionado para o controle dos sintomas e condições clínicas. Manter sob observação até que os sintomas desapareçam.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.