|  | FICHA DE EMERGÊNCIA Nome Apropriado para Embarque: ÁCIDO TIOGLICOLICO, (Ácido Tioglicolico) | Número da ONU: 1940 Número de risco:80 Classe ou subclasse de risco: 8 Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Substancia corrosivas Grupo de Embalagem: II |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Estado físico –  liquido, Forma. Não disponível. Cor. Límpido. Odor. Característico. Risco subdsidiário. Não aplicável, Subclasse 2.3 – Incompatível para os produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação  LC50< 1000ppm. Subclasse 4.1 – Incompatível. Subclasse 4.2 – Incompatível. Subclasse 4.3 – Incompatível. Subclasse 5.1 – Incompatível. Subclasse 5.2 – Incompatível. Subclasse 6.1 – Incompatível apenas para produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I .  Outros produtos oferecem risco. Não disponível.

EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência: Não disponível. No combate ao incêndio. Os bombeirtos devem vestir todos os equipamentos de proteção individual (Luvas, óculos, botas e mascara apropriada) e principalmente aparatus de respiração. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR  9735).

___________________________________________________________________________________________

RISCO

Fogo: Perigo de combustão. Não disponível.Perigos do combate ao incêndio.No eventual incêndio pode ser liberado gases Óxidos Sulforosos, Limites de inflamabilidade ou explosividade. Inferior.Nao disponível Superior.Nao disponível.Ponto de fulgor. 126°c.

Saúde: Efeitos adversos a saúde humana.Produto e perigoso e corrosivo o liquido causa severas queimaduras por toda a pele.pode ser fatal se ingerido, prejudicial se inalado, podendo causar dano ao pulmonares e o vapor e irritante para os olhos.Toxicidade.Aguda. LD50 dermal em ratos> 2000 mg/kg LD50 oral em ratos. 848 mg/kg LD50 inalacao/ratos. 1,098 mg/I Crônicos.Nao carcinogênico.Toxicidade subcutânea não considerando mutagênico in vitro e não cancerígeno em ratos.

Meio Ambiente: Ecotoxicidade.Efeitos ecotoxicologicos em peixe, LC50. 880mg/L (peixe tipoLeuciscus idus).Persistencia e degreadabilidade.Degrabilidade biológica e de 100%. Potencial bioacumulativo.Nao disponível.Mobilidade no solo.Nao disponivelOutros efeitos adversos.Nao disponível.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Precauções. Meio Ambiente.Nao descartar o material em esgotos, para assim evitar contaminação ao meio ambiente.Pessoais.Remover as fontes de ignição.Ventilar a área de vazamento, utilizando os equipamentos de proteção pessoal especificados na seção 8.Isolar  a área de risco,conter e tentar recuperar o material, neutralizar com material alcalino(soda) e absorver com material inerte (vermiculite, areia seca,terra) e descartar.Nao utilizar materiaiscombustiveis como pó.Nao jogar no esgoto se vazar ou derramar e não tiver ignição use spray de água para dispersar o vapor e sempre com EPIs. Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamento.Nao disponível.

Fogo: 	Meios de extinção.Apropriados.Utilizar água, pó seco, Dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool ou spray de água.Nao recomendados. Não disponível. Método de combate.No eventual incêndio,utilizar todos os equipamentos de proteção adequados ao produtos.

Poluição: 	Métodos para a limpeza.Coleta.Neutralizar o acido com produto alcalino e recuperar com material inerte para posterior descarte.Neutralizacao.Neutralizar com soda caustica em pequenas quantidades se adicionar água que seja feito em pequenas porções,pois se adicionada em grande quantidade pode causar um descontrole de ebulição e respingamento de acido\agua.

Envolvimento de Pessoas:

Inalação: Remover a pessoa ao ar fresco.Se estiver com dificuldade ou não respirando,administrar oxigênio e dar atenção medica imediata.A inalação do vapor do produto pode causar severa irritações no nariz garganta e no trato respiratório e com possibilidade ate de Edema Pulmonar.Tratar com antibiótico profilaxe e necessário em caso de dano respiratório ou pulmonar.No caso de quiemadura.Tratar e proteger para não se ter infecção.Pele lavar imediatamento com bastante água por pelo menos 15 minutos, removendo roupas e sapatos contaminados e consultar um medico o mais breve possível.O produto e corrosivo, pode causar vermelhidão, dor e severas queimaduras. Olhos.Lavar imediatamente com bastante água por pelo menos 15 minutos .

Informações ao médico: Tratar com antibiótico profilaxe e necessario em caso de dano respiratorio ou pulmonar.No caso de queimaduras.tratar e proteger para não se ter infecção.

Observações: 	As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: