FICHA DE EMERGÊNCIA

|  | Nome Apropriado para Embarque ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO) OU SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETILICO) | Nº de Risco: 33 Nº ONU: 1170 Classe ou subclasse de risco: 3 Descrição da classe ou subclasse de risco: LÍQUIDO INFLAMÁVEL Grupo de embalagem: II |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

ASPECTO: Líquido incolor e límpido. Odor característico de Etanol. Incompatibilidade química conforme ABNT NBR 14619 com produtos de classes: 2.3 (apenas para produtos que apresentam toxicidade por inalação LC50<1000PPM);

4.1 (apenas para produtos com numero de ONU 3221, 3102, 3231 e 3232);

5.1 (totalmente incompatível)

5.2 (apenas para produtos com numero de ONU 3101, 3102, 3111 e 3112);

6.1 (para os produtos do grupo de embalagem I).

EPI’s DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA: Óculos de segurança proteção total, avental e luvas de PVC, calçados de proteção impermeáveis, respirador com filtro químico para vapores orgânicos. “o EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735”.

RISCOS

Fogo: 	Produto inflamável em presença de fontes de ignição ou aquecimento. Os recipientes podem explodir com o calor do fogo. Ponto de fulgor a 37ºC.

Saúde: 	Irrita a pele, os olhos e as vias aéreas superiores. Exposições a concentrações elevadas pode causar dor de cabeça, náusea, tonteira e perda de consciência. Os vapores podem causar tonturas ou sufocação. O contato pode causar queimaduras ou irritação na pele e nos olhos.

Meio Ambiente:	Contamina cursos d'água tornando-os impróprios para o uso em qualquer finalidade. Causa danos a fauna e flora no local do derrame. O escoamento para a rede de esgoto pluvial pode criar riscos de fogo ou explosão; Os vapores são mais pesados que o ar é o líquido é solúvel em água.

Densidade: Aparente a 20°C, variável de 0,8070 a 0,8095g/1000ml.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Afaste o veículo da rodovia e desligue o motor: Não fumar evitar fontes de ignição (faísca, chama) :na área. Isole o local e sinaliza para o trânsito. Afaste os curiosos. Confinar o fluxo longe do vazamento para posterior descarte; usando EPI evitando o contato com o produto. Avise a Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Empresa Transportadora e Órgão de Meio Ambiente. Use neblina d'água para dissipar os vapores. Se impossível contiver o vazamento, transferir o maior volume para outro veículo.

Fogo: 	Usar extintores de pó químico ou CO2. Não utilize jato de água diretamente sobre o fogo. Use água na forma de neblina para resfriar totalmente os recipientes expostos ao calor.

Poluição: 	Tentar conter o líquido evitando o escoamento para curso d'água, esgotos e sistema de drenagem pública. Absorva o produto em terra, areia ou mantas absorventes e transfira o resíduo para uma caçamba. Remova para área aberta e segura para que a evaporação se realize. Avise a entidade de controle ambiental.

Envolvimento de Pessoas:	 Tire imediatamente a roupa contaminada e lave a pele com água em abundância. Em caso de respingos nos olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Vitimas de inalação de vapores devem ser prontamente retiradas para ambientes arejados. Havendo parada respiratória, aplique a respiração artificial. Recorra imediatamente à assistência médica.

Informações ao Médico:	 Tratamento sintomático; lavar com água em abundância; se ingerido provocar lavagem gástrica, se a vitima estiver consciente, faça-a beber bastante água.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas no envelope para transporte, sinalizar o local e avisar as autoridades.

Nome do Fabricante ou Importador: