|  | FICHA DE EMERGÊNCIA Nome Apropriado para Embarque: ISOPROPANOL (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO) Comercial: ISOPROPANOL, 2-PROPANOL ÁLCOOL 2-PROPÍLICO DIMETILCARBINOL | Número de risco: 33 Número da ONU: 1219 Classe ou subclasse de risco: 3 Descrição da classe ou subclasse de risco: Líquido Inflamável. Grupo de Embalagem: II |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

ASPECTO: Líquido límpido, incolor, com odor agradável. Incompativel com os produtos da subclasse 4.1 ONU: 3221, 3222, 3231, 3232. Incompativel com produtos classe 5.1. Incompativel com subclasse de produtos da classe 5.2 ONU: 3101, 3102, 3111, 3112. Incompativel apenas para produtos da subclasse 2.3 com toxicidade por inalação LC 50<1000ppm.

EPI's: Botas, avental, luvas de PVC, óculos de segurança herméticos e respirador com filtro químico de alta eficiência para vapores orgânicos. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: 		Forman misturas inflamáveis com o ar. Evitar contato com chama nua e faíscas, inclusive de origem elétrica (ponto de fulgor=12°C). Não efetuar transferência sob pressão de ar ou oxigênio.

Saúde: 	O produto pode ser tóxico se inalado, ingerido ou absorvido pela pele. Irritante para os olhos e vias aéreas. Altas concentrações causam depressão do sistema nervoso central, narcose e coma, podendo causar edema de pulmão e depressão respiratória.

Meio Ambiente: 	Polui as águas e o solo. Completamente solúvel em água. Os vapores são mais pesados que o ar. Densidade de vapor: 2,1; Densidade do liquido: 0,7837.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Eliminar toda fonte de fogo ou calor, não fumar, não provocar faíscas. Promover o abandono e o isolar do local. Eliminar toda a fonte de fogo e calor, não fumar. Estancar o vazamento, se possível, evitando-se o contato com roupas e pele. Utilizar EPI’s adequados. Transferir o produto para um tanque de emergência. Utilizar ferramentas anti-faiscante, providenciar aterramento. Circunscrever as poças com diques de terra, areia, etc. Transferir para recipiente adequado, para posterior descarte.

Fogo: 	Extinção por pó químico, CO2 ou espuma polivalente. Resfriar os recipientes expostos ao fogo com neblina d’água ou afasta-los. Não utilizar jato d’água de alta pressão.

Poluição: 	Recolher o máximo possível do produto recuperável para um tanque de emergência. Não jogar água. Cobrir o vazamento com terra, areia ou vermiculita e remove-lo para outro recipiente para posterior descarte.

Envolvimento de Pessoas: 	Pele: Remover a roupa contaminada, lavar as partes atingidas com água e sabão.

Olhos: Lavar com água corrente por no mínimo 15 minutos.

Inalação: Remover a vitima para local ventilado. Se a respiração estiver irregular dar oxigênio ou fazer respiração artificial.

Ingestão: Não provocar o vomito. Se a vitima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundancia. Procurar auxilio médico.

Informações ao Médico: Inalado em altas concentrações e depressor do sistema nervoso central. Tratamento sintomático e assistência respiratória se necessário.

Nome do Fabricante ou Importador: