|  | FICHA DE EMERGÊNCIA Nome Apropriado para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SOLIDA N.E (antioxidante, lipossolúvel) Nome comercial EMBRANOX BHA | Número da ONU: 3077 Número de risco: 90 Classe ou subclasse de risco: 9 Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Substancias perigosas diversas Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |

Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022

Aspecto: Flocos incolores com odor característico, substâncias perigosas diversas, incompatível com produtos da classe 4.1 ONU 3221, 3222 e 3232 e Classe 5.2 ONU 3101, 3102, 3111 e 3112.

EPI: Utilizar luvas de PVC, avental de PVC, botas de PVC, óculos de proteção e mascaras facial com filtros combinados. O EPI do motorista esta especificado na ABNT 9735.

RISCO

Fogo: Produto de baixa flamabilidade, os vapores inflamam > 66°C, por meio de faíscas ou por exposição direta as chamas.

Saúde: Pouco tóxico, se ingerido ou inalado, seus vapores irritam as mucosas dos olhos, nariz e garganta. Pode causar irritação cutânea por exposição e contato.

Meio Ambiente: Tóxico a fauna aquática, sendo o envio ao esgoto terminamente proibido.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: 	Isolar a área, eliminar as fontes de calor e ignição. Estancar o vazamento, fazer contenção para que o produto não se espalhe. Avisar a Policia tel. 190 e Bombeiros 193.

Fogo: 	Para extinção utilize extintor de gás carbônico (CO2), ou pó químico seco, ou espuma resistente a alcoóis, pode-se também utizar-se de areia, terra ou água em forma de neblina.

Poluição: 	Evitar que o produto escoe para bueiros e/ou cursos de água.

Envolvimento de Pessoas: 	Retirar a vitima para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água e sabão por pelo menos 15 minutos. Se necessário realizar respiração artificial e mascara de oxigênio e consultar um médico.

Informações ao médico: 	Tratamento sintomático, monitoramento da respiração, descontaminação da pele e olhos.

Observações: 	As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

Nome do Fabricante ou Importador: